| Цифровой монитор Диапазон измерений (лямбда) Время обновления данных Фильтр, время мониторинга | 4 разрядный циферблат, 14.2мм высокоинтенсивного свечения красного цвета цифры от 0.68 до 2.1 Lambda или от 10 до 40 A/F (бензин) от 1.25 до 5 samples/sec (выбор) от 0.1 до 6.4 sec (выбор) |
| --- | --- |
| Барограмма (шкала) Диапазон показаний Время отклика Установки дисплея Макс., мин время измерений | 20 сегментный цветной монитор от 10 до 40 A/F или от 0.62 до 2.1 Lambda 40mSEC приблизительно мгновенные значения и (или) макс значения, минимальные и максимальные, минимальные и действительные, от минимальных до максимальных от 0.1 до 1.6 сек |
| Аналоговый выход Диапазон Разрешающая способность Время фильтра Напряжение заземления | Защищенный от помех 2 диапазонный выход От 0 до 1 вольт и от 0 до 5 вольт (доступны одновременно) определяемые пользователем A/F значения для min и max O/P. Лучше чем 0.1% FSD От 0.04 до 6.4 SEC (выбор) +/- 3.0 вольт |
| Напряжение питания Допустимые пределы | от10.3 до 23 вольт +/- 24 вольт (5 мин) +/- 80 вольт ( 0.5 сек) +/- 1000 вольт (10 usec) |
| Потребляемый ток | 1 амп + нагрев сенсора |
| Допустимый температурный режим Минимальная температура Максимальная | -25 C +70 C |
| Вес | < 0.5 кг |