| uМикропроцессор |  | Интел, 16-ти, разрядный Частота 16 MHz |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | Номинальные значения | 6.2V to 23V DC +/- 24V (5 min) +/- 80V (0.5 sec). +/- 1000V (10 usec) |
| Потребляемый ток | На холостом ходу На максимальной нагрузке | <1 ампер <16 ампер |
| Диапазон рабочих температур | Минимальная Максимальная | - 40 С +85 С |
| Количество допустимых цилиндров двигателя |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 и 16 |
| Рабочий диапазон оборотов | 0 to 30,000 RPM 0 to 16,000 RPM 0 to 15,000 RPM | Двигатели до 4 цил Двигатели от 5 до 8 цил Двигатели 10 to 16 цил |
| Продолжительность цикла впрыска топлива | Min Max Точность Разрешающая способность | 0.7 msec 30 msec +/- < (10 usec + 1%) около 0.1% |
| Время впрыска топлива | Диапазон Точность Разрешающая способность | 0-720 гр. (колен. вал) +/- < (1.4 deg + 0.3 msec). +/-2.8 deg. |
| Зажигание | Диапазон углов зажигания Точность Разрешающая способность | 0 to 45 гр. (к.вал). +/-<( 0.2 гр.+ 2usec (к.вал). +/-0.5 гр. (колен. вал). |
| Топливная и зажигательная таблицы | Кол-во осей по нагрузке (макс) Кол-во осей по оборотам (макс) | 16 32 |
| Размеры | Длина/Ширина/Высота | 157/122/35мм |
| Вес |  | 0.5кг |
| Подключение | Разъемы к проводке Подключение к РС | 36 контактный соединитель 3 выв., тип сом порт |